## Slide 1: دوره آموزشی کنترل کیفیت داخلی وخارجی براساس الزامات استانداردISO/IEC 17025
احمدرضا جابری

## Slide 2
تعاريف علم اندازه‌شناسي

## Slide 3: تعاريف علم اندازه‌شناسي
اندازه‌ده كميت ويژه‌اي است كه اندازه‌گيري مي‌شود.
مثال: فشار بخار نمونه‌ معيني از آب در 20ºC.
يادآوري: مشخصه يک اندازه‌ده ممکن است لزوماً با بيان وضعيت کميت‌هايي از قبيل زمان، دما و فشار همراه باشد.

## Slide 4
نزديكي ميان نتيجه اندازه‌گيري و مقدار واقعي اندازه‌ده."
صحت يک اندازه‌گيري را اغلب بر حسب خطاي مطلق بيان مي‌کنند:
درستي اندازه‌گيري

## Slide 5
نزديكي بين ميانگين تعداد نامحدودي تکرار مقادير يک کميت اندازه‌گيري شده و مقدار مرجع آن کميت."
صحت اندازه‌گيري

## Slide 6
نزديکي ميان نتايج آزمون‌هاي مستقل که تحت شرايط قراردادي بدست آمده است"
دقت به مقدار صحيح يا مشخص اندازه‌ده مرتبط نمي‌باشد.
انحراف از ميانگين يک روش معمول براي توصيف دقت است
دقت اندازه‌گيري

## Slide 7
دقت و درستي

## Slide 8
دقت يک آزمون و/ يا کاليبراسيون را مي‌توان به سهولت بر اساس آزمايش‌هاي مکرري که در شرايط يکسان اجرا شده‌اند تعيين کرد.
متاسفانه صحت را نمي‌توان به همين سهولت تعيين کرد زيرا به کسب مقدار واقعي (حقيقي) نيازمند هستيم.
دقت و درستي

## Slide 9
دقت و درستي

## Slide 10
کميت s، که با فرمول زير پراکندگي نتايج حاصل از n بار اندازه‌گيري يک اندازه‌ده را مشخص مي‌کند."
انحراف استاندارد (s)

## Slide 11
معمولاً براي بيان دقت از شاخص انحراف استاندارد (s) استفاده مي‌شود.
شاخص‌هاي دقت را مي‌توان به شرح زير طبقه‌بندي نمود:
انحراف استاندارد (s)
حدود دو انحراف استاندارد (2s)- تقريباً 95% نتايج در فاصله ميانگين و مقدار 2s قرار دارند.
حدود دو انحراف استاندارد اختلاف‌ها (d2s)- مي‌توان انتظار داشت که در 95% موارد، قدرمطلق اختلاف بين دو نتيجه در يک مطالعه کوچکتر از باشد. اين شاخص در تعيين حدود تکرارپذيري و تجديدپذيري کاربرد دارد.
شاخص‌هاي دقت

## Slide 12
در بعضي موارد شاخص دقت به شکل درصدي از مقدار ميانگين گزارش مي‌شود.
ضريب نوسانات(CV%) يا انحراف استاندارد نسبي شاخص دقت به شکل درصد مي‌باشد
شاخص‌هاي دقت

## Slide 13
شاخص دقت درون‌آزمايشگاهي:
شاخص دقت بين‌آزمايشگاهي :
شاخص‌هاي فوق به صورت درصدي به شکل زير محاسبه مي‌شوند:
شاخص دقت درون‌آزمايشگاهي:
شاخص دقت بين‌آزمايشگاهي:
شاخص‌هاي منتخب دقت در روش‌هاي آزمون ASTM

## Slide 14
"نزديكي ميان نتايج اندازه‌گيري‌هاي پياپي كه تحت شرايط يكسان اندازه‌گيري روي اندازه‌ده انجام مي‌شود."
شرايط تکرارپذير اندازه‌گيري شامل:
روش اجرايي اندازه‌گيري يکسان
اپراتور يکسان
سيستم اندازه‌گيري يکسان
شرايط عملياتي يکسان
و مکان يکسان بوده
و اندازه‌گيري‌هاي تکراري در يک دوره زماني کوتاه بر روي نمونه‌هاي يکسان يا مشابه انجام مي‌شود.
تکرارپذيري، دقت تحت شرايط تکرارپذير است، انحراف استاندارد تکرارپذيري انحراف استاندارد نتايج تست مي‌باشد که تحت شرايط تکرارپذير بدست آمده است.
تکـرارپـذيـري

## Slide 15
نزديكي ميان نتايج اندازه‌گيري‌هايي كه تحت شرايط تغييريافته اندازه‌گيري روي همان اندازه‌ده انجام مي‌شود.
تجديدپذيري، دقت تحت شرايط تجديدپذير است.
شرايط تجديدپذير اندازه‌گيري که شامل:
مکان‌هاي متفاوت
اپراتورهاي متفاوت
و سيستم‌‌هاي اندازه‌گيري متفاوت بوده و اندازه‌گيري‌هاي تکراري روي نمونه‌هاي يکسان يا مشابه انجام مي‌شود.
تجديدپذيري

## Slide 16
مقداري که اختلاف بين دو نتيجه اندازه‌گيري مستقل که تحت شرايط تجديدپذير به دست آمده‌اند به احتمال 95% پايين‌تر از آن قرار دارد.
حد تجديدپذيري، 2.8 برابر انحراف استاندارد تجديدپذيري (SR)مي‌باشد. اين مقدار شامل انحراف استاندارد تکرارپذيري نيز مي‌باشد.
در تجزيه و تحليل دقت و گرايش يک روش آزمون، مقادير دقت و گرايش ممکن است با توجه به سطح آزمون متفاوت باشند.
حد تجديدپذيري

## Slide 17
دقت يک اپراتور، يک دستگاه در يک روز (حداقل سه تکرار).
در بعضي موارد به منظور ارزيابي دقت درون آزمايشگاه، تکرار در روزهاي مختلف توسط اپراتورهاي مختلف انجام مي‌شود و دقت حاصله با دقت يک اپراتور، يک دستگاه در يک روز ترکيب مي‌شود
دقت درون‌آزمايشگاهي

## Slide 18
هر آزمايشگاه آزمون را بر روي نمونه‌اي که از يک منبع همگن تهيه شده است توسط اپراتور، دستگاه و شرايط محيطي آزمايشگاه خود انجام داده و نوسانات بين آزمايشگاه‌ها جهت محاسبه دقت بين‌آزمايشگاهي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
دقت بين‌آزمايشگاهي هرگاه بر مبناي نتايج منفرد هر آزمايشگاه محاسبه شود، تجديدپذيري روش آزمون ناميده مي‌شود.
دقت بين‌آزمايشگاهي

## Slide 19
گرايش تفاوت بين ميانگين مشاهده شده نتايج اندازه‌گيري از مقدار مرجع است.
مقدار مرجع، مقداري است كه به عنوان مقدار توافق شده شاخصه مورد اندازه‌گيري شناخته مي‌شود. مقدار مرجع ممكن است با ميانگين‌گيري از اندازه‌گيري‌هاي متمادي با استاندارد سطح بالاتري (مثلاً يك آزمايشگاه اندازه‌گيري دقيق) بدست آيد.
گـرايـش

## Slide 20
گرايش غالباً به عنوان تخميني از "درستي (accuracy)" نيز به كار مي‌رود. از آنجا كه در محاورات روزمره و متون، "درستي" معاني گوناگوني دارد، بكارگيري آن به عنوان جانشيني براي گرايش توصيه نمي‌شود.
گـرايـش

## Slide 21
گـرايـش

## Slide 22
براي محاسبه گرايش در يك سيستم اندازه‌گيري، يك نمونه شامل يك قطعه، 10 بار توسط يك آزمايشگر مورد آزمايش قرار گرفته است. مقادير 10 آزمايش در زير آمده است. مقدار مرجع معادل0.800 ميلي‌متر ثبت شده است.
0.80 | X6 | 0.75 | X1
0.75 | X7 | 0.75 | X2
0.75 | X8 | 0.80 | X3
0.75 | X9 | 0.80 | X4
0.70 | X10 | 0.65 | X5
مثـال

## Slide 23
ميانگين كل قطعات محاسبه مي‌گردد:

## Slide 24
محلولي حاوي مس 10 بار آناليز شده است (به روش اسپکتروسکوپي جذب اتمي) نتايج برحسب ppm عبارتند از:
مقدار واقعي 10.00ppm است، اين روش را برحسب دقت و صحت ارزيابي کنيد
Bias =0.06ppm
S =0.12
10.08 | 10.12
9.88 | 10.11
10.02 | 10.21
9.80 | 10.14
10.10 | 10.09
مثـال

## Slide 25
کــاربـرد آمــار

## Slide 26
انواع داده‌ها

## Slide 27
مشخصه‌هاي آماري

## Slide 28
به ندرت مي‌توان مقدار واقعي را در آزمون‌ها تعيين کرد. بنابراين به جاي اين مقدار، از مقدار مرجع پذيرفته شده استفاده مي‌شود.
مقدار مرجع پذيرفته شده، مقدار توافق‌شده‌اي است که براي مقايسات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. انواع آن به شرح زير است:
مقداري تئوريک بر اساس اصول علمي به عنوان مثال شتاب جاذبه زمين
مقدار واقعي يا مقدار مرجع پذيرفته شده

## Slide 29
مقدار گواهي‌شده براساس فعاليت‌هاي تجربي بعضي سازمان‌هاي ملي و بين‌المللي به عنوان مثال مقادير گواهي‌شده مواد مرجع
مقدار گواهي شده و مورد توافق بر اساس مقايسات بين آزمايشگاهي
در شرايطي که نتوان موارد a، b و c را تعيين کرد، از(ميانگين رياضي جامعه) استفاده مي‌شود
مقدار واقعي يا مقدار مرجع پذيرفته شده

## Slide 30
معيارهاي تمرکز

## Slide 31
ميانگين نمونه
ميانگين جامعه
اغلب به عنوان معيار مرکزي بيان مي‌شود. داده‌هاي خيلي کوچک يا خيلي بزرگ تاثير زيادي بر مقدار ميانگين دارند.
ميانگين رياضي

## Slide 32
در يك مجموعه داده‌هاي مرتب شده، ميانه، عدد وسط مجموعه مي‌باشد.
  اگرn يا N فرد باشد، ميانه، عدد وسط مجموعه مي‌باشد.
  اگر n يا N زوج باشد، ميانه، ميانگين دوعدد وسط مجموعه مي‌باشد.
ميانه يک اندازه قوي از مقدار تمرکز مي‌باشد و داده‌هاي خيلي کوچک يا خيلي بزرگ تاثيري بر مقدار ميانه ندارند.
ميـانـه

## Slide 33
داده‌اي که داراي بيشترين فراواني در يک مجموعه داده‌ها باشد.
در بعضي موارد ممکن است چند نما وجود داشته باشد و در بعضي موارد ممکن است نما نداشته باشيم.
2, 2, 5, 3, 1, 5, 2, 4, 1
نما: 2
نمــا

## Slide 34
مشخصـه‌هـاي تغـيير

## Slide 35
واريانس حدي را مشخص مي‌کند که نتايج با يکديگر متفاوت هستند هر چه مقدار واريانس بزرگتر باشد گستردگي داده‌ها بيشتر است.
جامعه
نمونه
واريـانس

## Slide 36
اختلاف بين بالاترين و پايين‌ترين مقدار از مجموعه‌اي از نتايج.
دامنه

## Slide 37
انحراف استاندارد نسبي

## Slide 38
مقياسي براي تغييرات نسبي
هميشه به صورت درصد بيان مي‌شود.
تغييرات نسبت به ميانگين را نشان مي‌دهد.
جهت مقايسه دو يا بيشتر از دو مجموعه داده‌هاي اندازه‌گيري شده در بخش‌هاي مختلف استفاده مي‌شود
ضـريب نـوسـانـات

## Slide 39
انحـراف استـاندارد ادغـام شده

## Slide 40
طبقـه‌بنـدي خطـاهـا

## Slide 41
خطا نتيجه اندازه‌گيري منهاي مقدار واقعي اندازه‌ده مي‌باشد
چون مقدار واقعي را نمي‌توان تعيين کرد در عمل از مقدار واقعي قراردادي استفاده مي‌شود.
خطا تفاوت بين اندازه واقعي و اندازه نشان داده شده است
تعـريف خطـا

## Slide 42
"خطاي تصادفي عبارتست از نتيجه اندازه‌گيري منهاي ميانگين نتايجي كه از انجام تعداد نامحدودي اندازه‌گيري يك اندازه‌ده در شرايط تكرارپذير بدست مي‌آيد."
از آنجا که تعداد اندازه‌گيري‌هايي که مي‌توان انجام داد محدود است خطاي تصادفي را فقط با تخمين مي‌توان تعيين کرد.
خطاي تصادفي را نمي‌توان از بين برد، فقط مي‌توان آن را کاهش داد
خطـاي تصـادفي

## Slide 43
خطاي سيستماتيک ميانگين نتايج حاصل از انجام تعداد نامحدودي اندازه‌گيري يك اندازه‌ده در شرايط تكرارپذير منهاي مقدار واقعي آن اندازه‌ده مي‌باشد"
خطاي سيستماتيک

## Slide 44
در مورد خطاي سيستماتيک مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
  مي‌توان آن را کمي نمود.
  اگر اندازه آن در مقايسه با صحت مورد نياز چشمگير باشد، مي‌توان يک ضريب تصحيح را بکار گرفت.
در اين حالت مي‌توان فرض کرد که خطاي سيستماتيک صفر است
خطاي سيستماتيک

## Slide 45
آزمايشگاه مي‌تواند با استفاده از روشهاي زير خطاي سيستماتيک خود را تعيين نمايد:
  استفاده از مواد مرجع گواهي شده (CRMs)
  مقايسات بين آزمايشگاهي
  کاليبراسيون
خطاي سيستماتيک

## Slide 46
random error

## Slide 47
در اکثر آزمون‌ها، سه نوع خطا را مي‌توان شناسايي نمود. اولين نوع خطاها، خطاي فاحش مي‌باشد که گاهي اوقات حتي در بهترين آزمايشگاه‌ها نيز به وقوع مي‌پيوندد. اين نوع خطاها، خطاهايي هستند که هيچ راهي براي برطرف ساختن آنها وجود ندارد. تنها اقدامي که مي‌توان پس از شناسايي اين نوع خطا انجام داد، از سرگيري مجدد آزمون مي‌باشد.
طبقـه‌بنـدي خطـاهـا

## Slide 48
مثال‌هايي از خطاي فاحش عبارتند از:
آلودگي نمونه به دليل جابجايي نامناسب،
خرابي دستگاه به دليل قطع برق،
استفاده ناخواسته از مواد شيميايي اشتباه (استاندارد آزمون) يا
استفاده از حجم نامناسب از مواد شيميايي
اشتباه در محاسبات و غيره
خطاي فاحـش

## Slide 49
در بعضي موارد، اپراتور متوجه وجود خطاي فاحش نمي‌شود. در اين شرايط فقط با انجام آزمون‌هاي مجدد و يا مقايسه نتايج با ساير آزمايشگاه‌ها مي‌توان به وجود اين نوع خطاها پي برد.
استفاده از روش‌هاي گرافيکي براي نمايش نتايج يا روش‌هاي آماري براي تشخيص نقاط خارج افتاده روشي ديگر براي شناسايي اين نوع خطا مي‌باشد (که در ادامه در خصوص نحوه شناسايي نقاط خارج افتاده توضيح داده خواهد شد).
خطاي فاحـش

## Slide 50
خطاهاي تصادفي در تمامي اندازه‌گيري‌ها وجود دارند که باعث پيدايش نتايجي مشابه در دو طرف مقدار ميانگين مي‌شود. حتي در آزمون‌هاي بسيار ساده، اين خطاها ناشي از مراحل مختلف انجام آزمون مي‌باشند که در تکرارهاي مختلف دقيقاً مشابه يکديگر انجام نمي‌شوند.
نکته مهمي که در اينجا بايد به آن اشاره شود اين است که به دليل اينکه خطاهاي تصادفي منجر به توليد نتايجي در بالا و پايين مقدار واقعي مي‌شوند که مجموع اين مقادير در اندازه‌گيري‌هاي متعدد به صفر مي‌رسد، بنابراين تاثير خطاهاي تصادفي را مي‌توان با تکرار آزمون کاهش داد.
خطاي تصادفی

## Slide 51
خطاهاي سيستماتيک نيز تقريباً در اکثر اندازه‌گيري‌ها و يا حداقل در بعضي مراحل آنها وجود دارند، اما تاثير آنها تا حدودي متفاوت است. يک خطاي سيستماتيک روي مجموعه‌اي از اندازه‌گيري‌ها تاثير مشابهي مي‌گذارد.
خطاي سیستماتیک

## Slide 52
توزيع داده‌ها

## Slide 53
بررسي غلظت يون نيترات در 40 نمونه نتايج زير را نشان مي‌دهد:
0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.43
0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.52
0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.50
0.49 | 0.44 | 0.54 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.49
0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.46 | 0.52 | 0.51
توزيع نرمال
Normal Distribution

## Slide 54
غلظت يون نيترات- جدول فراواني
فراواني | غلظت | رديف
1 | 0.43 | 1
1 | 0.44 | 2
1 | 0.46 | 3
2 | 0.47 | 4
4 | 0.48 | 5
7 | 0.49 | 6
8 | 0.5 | 7
6 | 0.51 | 8
5 | 0.52 | 9
1 | 0.53 | 10
2 | 0.54 | 11
1 | 0.55 | 12
1 | 0.56 | 13
توزيع نرمال
Normal Distribution

## Slide 55
هيستوگرام
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
فراواني
توزيع نرمال
Normal Distribution

## Slide 56
Normal Distribution
توزيع نرمال

## Slide 57
ويژگي‌ها و معيارهاي مجموعه داده‌هايي که داراي توزيع نرمال مي‌باشند:
داده‌ها بايد پيوسته باشند.
داده‌ها بايد مستقل از يکديگر باشند. به عنوان مثال داده شماره 1 نبايد روي داده شماره 2 تاثير داشته باشد.
متغيرهايي که اندازه‌گيري مي‌شوند بايد داراي يک مقدار مرکزي مورد انتظار باشند ولي به دليل منابع نوسانات موجود هر کدام مي‌توانند به بيشتر يا کمتر بودن نسبت به مقدار مرکزي گرايش داشته باشند.
توزيع نرمال

## Slide 58
شرايطي که احتمال وقوع توزيع نرمال وجود دارد:
  ابعاد محصولات توليد شده
  وزن کالا‌هاي بسته‌بندي شده
  سن مهمانان در جشن تولد يک فرد 21 ساله
  زمان انتظار بيماران در مطب پزشک
  قد مردان يا زنان
  و بسياري موارد ديگر
توزيع نرمال

## Slide 59
68.26% از داده‌ها در فاصله ±1 انحراف استاندارد قرار مي‌گيرند.
95.45% از داده‌ها در فاصله ±2 انحراف استاندارد قرار مي‌گيرند.
99.74% از داده‌ها در فاصله±3 انحراف استاندارد قرار مي‌گيرند.
مشخصات توزيع نرمال

## Slide 61
اگر اندازه نمونه کوچک باشد، توزيع نمونه نمي‌تواند توزيع نرمال باشد. در اين صورت داراي مشخصات زير خواهد بود:
داراي توزيع نوع t مي‌باشد.
گسترده‌تر از توزيع نرمال است
مقدار t با کاهش اندازه نمونه افزايش مي‌يابد
توزيع student’s t

## Slide 62
براي يک مجموعه داده‌ها، مقدار فاصله اطمينان تا حدودي به صحتي که مورد نظر ما مي‌باشد بستگي دارد
براي يک پيشگويي کاملاً درست، ضروري است فاصله‌اي را حول مقدار ميانگين انتخاب کنيم که به اندازه کافي بزرگ باشد تا تمامي مقادير محتمل در اين فاصله قرار داشته باشند.
فواصل اطمينان
Confidence Intervals

## Slide 63
فاصله اطميناني که براي روش اندازه‌گيري توسط انحراف استاندارد (s) معين مي‌شود، از نظر مقدار به قطعيتي که با آن s معلوم شده است بستگي دارد.
اگر تعداد اندازه‌گيري‌هاي (N) بزرگتر از 20 باشد مي‌توان فرض کرد s و σ برابر مي‌باشند.
فواصل اطمينان
Confidence Intervals

## Slide 64
حدود اطمينان براي ميانگين جامعه (μ) از رابطه زير تعيين مي‌شود:
که z با توجه به سطح اطمينان مورد نظر و مطابق جدول تعيين مي‌شود:
سطح اطمينان (%) | z
50 | 0.67
68 | 1
80 | 1.29
90 | 1.64
95 | 1.96
96 | 2
99 | 2.58
99.7 | 3
99.9 | 3.29
محاسبه فاصله اطمينان در شرايطي که
انحراف استاندارد جامعه معلوم است

## Slide 65
در اين حالت فاصله اطمينان عبارت است از:
محاسبه فاصله اطمينان در شرايطي که انحراف استاندارد جامعه معلوم است

## Slide 66
حدود اطمينان براي ميانگين جامعه (μ) از رابطه زير تعيين مي‌شود:
که t با توجه به سطح اطمينان مورد نظر و درجه آزادي موجود از جدول استخراج مي‌شود.
محاسبه فاصله اطمينان در شرايطي که
انحراف استاندارد جامعه نامعلوم است

## Slide 67
در اين حالت فاصله اطمينان عبارت است از:
محاسبه فاصله اطمينان در شرايطي که
انحراف استاندارد جامعه نامعلوم است

## Slide 68
نقاط خارج افتاده داده‌هايي هستند که با الگوي اصلي داده‌ها متفاوتند و يا نمايانگر مجموعه داده‌ها نمي‌باشند.
نقاط خارج افتاده تاثير بسياري بر محاسبات يا مطالعات آماري دارند.
مهمترين عامل براي جلوگيري از استفاده يا شناسايي اين نقاط داشتن دقت کافي در حين تجزيه و تحليل آماري است.
هر داده‌اي که در مورد خارج بودن آن ترديد وجود دارد، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و در صورت خارج بودن يا احتمال بسيار زياد به خارج بودن مردود مي‌شود.
نقاط خارج افتاده

## Slide 69
گاهي اوقات نتايج بررسي، مشخص کننده اشتباه در ثبت يا محاسبات است که مي‌توان براي کسب مقدار صحيح، آن را دوباره انجام داد. در غير اين صورت، نقطه خارج افتاده حذف مي‌گردد.
نقاط خارج افتاده

## Slide 70
وزن هفت پاکت از يک ماده هنگام ثبت به شرح زير است:
مطابق جدول فوق اولين گام، چيدن داده‌ها از کوچکترين مقدار به بزرگترين مقدار مي‌باشد
5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 5.6 | (g) وزن
مقدار سفارش داده شده |  |  |  |  |  |  | 
6.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | (g) وزن
تست Dixon

## Slide 71
n=7 و سطح اطمينان 99%
در نتيجه از لحاظ آماري 6.5g يک outlier محسوب مي‌شود
تست Dixon

## Slide 72
به منظور انجام اين آزمون، نتايج را از کوچک به بزرگ مرتب مي‌کنيم. فرض صفر ما اين است که مقداري که به آن مشکوک هستيم داراي تفاوت فاحشي نسبت به ساير داده‌ها نمي‌باشد.
آزمون Grubbs

## Slide 73
که در اينجا يا مقاديري هستند که به آنها مشکوک هستيم و اگر به هر دوي آنها مشکوک باشيم از استفاده مي‌نماييم. در معادله فوق، S برابر با انحراف استاندارد در حالتي مي‌باشد که ما و را هم در نظر گرفته‌ايم.
آزمون Grubbs

## Slide 74
آزمون Grubbs براي دو نقطه خارج افتاده جفتي
جفت پايين (low pair) و جفت بالا (high pair) نشان‌دهنده دو نقطه خارج افتاده پايين يا بالا پس از مرتب کردن داده‌ها مي‌باشند.
آزمون Grubbs

## Slide 75
  و نشان‌دهنده دو نقطه خارج افتاده پايين و بالاي داده‌هاي مرتب شده مي‌باشند.
  انحراف استاندارد محاسبه شده بدون در نظر گرفتن دو داده کوچک بوده و مي‌باشد.
  براي نقاط خارج افتاده بالا، بدون در نظر گرفتن دو داده بزرگ محاسبه شده و مقدار آن جايگزين مقدار در معادله فوق مي‌گردد
آزمون Grubbs

## Slide 76
در آزمون Grubbs، مقادير محاسبه شده را با مقادير کليدي مقايسه مي‌نماييم:
اگر G محاسبه شده از کوچکتر باشد، فرض صفر را مي‌پذيريم (داده مورد نظر، خارج افتاده نمي‌باشد).
آزمون Grubbs

## Slide 77
اگر باشد، داده مورد نظر را "داده معلق" تلقي مي‌کنيم
اگر باشد، داده مربوطه از نظر آماري، خارج افتاده تلقي مي‌گردد.
آزمون Grubbs

## Slide 78
الزامات استاندارد ISO/IEC 17025
در خصوص اطمینان از اعتبار نتايج

## Slide 79
آزمايشگاه بايد روش‌هاي اجرايي كنترل كيفيت، براي پايش اعتبار آزمون‌ها و كاليبراسيون‌هاي تحت انجام، داشته باشد.
نتايج داده‌هاي حاصل بايد به روشي ثبت شود كه روندها قابل شناسايي بوده و، هر جا كه عملي باشد، فنون آماري بايد جهت بازنگري نتايج بكار گرفته شوند. اين پايش بايد طرح‌ريزي و بازنگري شود و ممكن است شامل موارد زير باشد، اما محدود به آنها نمي‌شود:
بند 7-7- اطمینان از اعتبار نتايج

## Slide 80: بند 7-7- اطمینان از اعتبار نتايج
استفاده از مواد مرجع یا مواد کنترل کیفیت
استفاده از ابزار جایگزین که براي ارائه نتایج قابل ردیابی کالیبره شده است؛
بررسی (ها) عملکرد تجهیزات اندازه گیري و آزمون
استفاده از استانداردهاي کاري یا کنترل با نمودارهاي کنترل، جایی که قابل اجرا باشد؛
بررسی میانی بر روي تجهیزات اندازه گیري

## Slide 81: بند 7-7- اطمینان از اعتبار نتايج
تکرار آزمونها یا کالیبراسیونها با استفاده ازهمان روشها یا روشهاي دیگر؛
آزمون یا کالیبراسیون مجدد اقلام نگهداري شده؛
همبستگی میان نتایج مربوط به ویژگیهاي مختلف یک قلم ؛
بررسی نتایج گزارش شده؛
مقایسات درون آزمایشگاهی
آزمون کردن نمونه(ها) کور

## Slide 82: بند 7-7- اطمینان از اعتبار نتايج
شرکت در آزمون مهارت؛
شرکت در مقایسات بین آزمایشگاهی به غیر از آزمون مهارت؛
دادههاي فعالیتهاي پایش باید تجزیه و تحلیل گردد و در صورت امکان براي بهبود فعالیتهاي آزمایشگاه استفاده شود. اگر نتایج تجزیه و تحلیل داده هاي فعالیتهاي پایش خارج از معیارهاي از پیش تعریف شده باشند، باید اقدامات مناسبی انجام گردد تا از ارائه گزارش نتایج نادرست جلوگیري شود.
آزمایشگاه باید عملکرد خود را با مقایسه با نتایج آزمایشگاههاي دیگر(در جایی که در دسترس و مناسب باشد) پایش نماید

## Slide 83
فرايند اندازه‌گيري، فرايندي توليدي است که محصول آن، ارقام است
با اين ديدگاه، نه فقط تجهيزات مورد استفاده در اندازه‌گيري، بلکه کليه پارامترهاي تاثيرگذار بر اين فرايند مانند اپراتورها، تغييرات محيط و غيره نيز جزو عوامل بالقوه خطا محسوب مي‌شوند.
تضمـين کيفيت و کنتـرل کيفيـت در آزمـايشگـاه

## Slide 84
نتايج آزمون‌ها مبنايي هستند که تصميمات اقتصادي، اکولوژيکي و قانوني بر مبناي آنها اتخاذ مي‌شوند لذا نتايج بايد داراي يک کيفيت مشخص باشند:
درستي
عدم قطعيت شناخته شده
قابل مقايسه با ساير اندازه‌گيري‌ها (دقت)
هدف کلي کنترل کيفيت حصول اطمينان از اين مطلب است که نتايج داراي دقت و درستي کافي مي‌باشند.
تضمـين کيفيت و کنتـرل کيفيـت در آزمـايشگـاه

## Slide 85
کليه مراحل يک فرايند آزمون شامل موارد زير بايد در برنامه‌هاي کنترل کيفيت/ تضمين کيفيت در نظر گرفته شوند:
تهيه محلول‌ها
نمونه‌برداري
آماده‌سازي و فرآوري نمونه
استخراج نمونه
بررسي مناسب بودن سيستم
کاليبراسيون/ بررسي تجهيزات
ارزيابي آماري نتايج
تفسير داده‌ها/ نتايج
بـرنـامه کنتـرل کيـفيـت

## Slide 86
برنامه‌هاي کنترل کيفيت در آزمايشگاه به دو گروه کنترل کيفيت داخلي و کنترل کيفيت خارجي قابل تقسيم مي‌باشند.
کنترل کيفيت داخلی و خارجی

## Slide 87
فعاليت‌هاي کنترل کيفيت داخلي مي‌تواند شامل موارد زير باشد ولي محدود به آنها نمي‌باشد:
تکرار اندازه‌گيري روي نمونه‌هاي يکسان
آزمون مجدد نمونه‌هاي نگهداري شده
تکرار آزمون با استفاده از روش‌ها، تجهيزات يا اپراتورهاي متفاوت
کنترل کيفيت داخلی

## Slide 88
ساده‌ترين رويکردي است که مي‌توان در آن حجم کارهاي مورد نياز براي ارزيابي داخلي را کاهش داد
استفاده از اين روش خطر خطاي ناشي از خودکاوي را کاهش مي‌دهد.
به هر حال، دستيابي به دقت قابل قبول، مبتني بر برنامه ارزيابي داخلي کيفيت آزمايشگاه پيش‌نياز شرکت در هر فعاليت ارزيابي خارجي کيفيت مي‌باشد.
اهميت شواهد خارجي براي کيفيت فرآيند اندازه‌ گيري

## Slide 89
فعاليت‌هاي کنترل کيفيت خارجي مي‌تواند شامل موارد زير باشد ولي محدود به آنها نمي‌باشد:
مشارکت در مقايسات بين آزمايشگاهي
مشارکت در آزمون‌هاي کفايت تخصصي
کنترل کيفيت خارجي

## Slide 90
داده‌هاي حاصل از کنترل کيفيت بايد به منظور بررسي قابل قبول بودن مورد ارزيابي قرار گيرند.
در صورتي که داده‌هاي حاصله با معيارهاي از پيش تعيين شده مطابقت داشته باشد، نتايج قابل قبول مي‌باشند.
در صورتي که داده‌ها با معيارهاي از پيش تعيين شده منطبق نباشند، مي‌بايست اقدامات لازم به منظور شناسايي علل محتمل و اتخاذ اقدامات اصلاحي يا در صورت نياز توقف موقتي فرايند اندازه‌گيري صورت پذيرد.
ارزيابي داده‌هاي حاصل از کنترل کيفيت

## Slide 91
اين اقدامات شامل:
بررسي نتايج محاسبات يا خطاهاي نگارشي،
تهيه يا استفاده از استانداردهاي جديد،
کاليبراسيون مجدد تجهيزات،
تجزيه و تحليل مجدد کليه نمونه‌ها با معرف‌هاي جديد،
استفاده از سيستم جايگزين و
تکرار آزمون/ کاليبراسيون مي‌باشد.
ارزيابي داده‌هاي حاصل از کنترل کيفيت

## Slide 92
مستندسازي يکي از جنبه‌هاي مهم تضمين کيفيت مي‌باشد. مستندسازي ناکافي باعث مي‌شود تا شايستگي‌هاي فني و قابليت دفاع از نتايج توليدي مورد ترديد واقع شوند. سوابق کافي و دقيق بايد از موارد زير نگهداري شوند:
نمونه مورد اندازه‌گيري
فرد اندازه‌گيري کننده
روش اندازه‌گيري
داده‌هاي بدست آمده
محاسبات
گزارشات
سـوابق کنتـرل کيـفيـت

## Slide 93
کنترل کيفيت داخلي
(Internal Quality Control)

## Slide 94
نمودارهاي کنترل دقت و صحت براي تعيين تحت کنترل قرار داشتن سيستم اندازه‌گيري و قابل قبول بودن نتايج توليد شده مورد استفاده قرار مي‌گيرند
نمودارهاي کنترلي، ابزاري جهت تشخيص الگوي نوسان نامعين (تصادفي) از نوسان معين (با دليل معلوم) فراهم مي‌کند.
نمودارهاي کنترلي

## Slide 95
امکان مقايسه گرافيکي نوسان کليه نتايج آزمون با نوسان ميانگين يا مورد انتظار گروه‌هاي کوچک داده‌ها فراهم مي‌شود
يک تجزيه و تحليل گرافيکي از ميزان نوسان را نشان مي‌دهد
مقدار ميانگين محاسبه مي‌شود و پراگندگي مشخص مي‌گردد.
نمودارهاي کنترلي

## Slide 96
در بيشتر موارد حدود هشدار 2± انحراف استاندارد و حدود اقدام 3± انحراف استاندارد در هر طرف ميانگين در نظر گرفته مي‌شوند.
يک ارائه گرافيکي از ميزان کارايي فعاليت‌هاي کنترل کيفي است
نمودار کنترلي نشان‌دهنده روندها و سيکل‌هاي علت‌هاي مشخص نوسان است که مي‌توانند تصحيح شوند.
نمودارهاي کنترلي

## Slide 97
پايداري آماري از طريق نمودارهاي كنترلي قابل تجزيه و تحليل است
ايجاد تفكيكي بين علل تصادفي و علل سيستماتيک
نمودارهاي کنترلي

## Slide 98
در مطالعه پايداري يك سيستم اندازه‌گيري، نياز به محاسبه عددي مقدار پايداري سيستم نمي‌باشد
زيرا
زيرا با استفاده از نمودار كنترل آماري مي‌‌توان بهبود (يا بد‌تر شدن) سيستم اندازه‌گيري را مشاهده نمود
پايداري

## Slide 99
براي بررسي پايداري سيستم اندازه‌گيري، ابتدا بايد:
يک ماده مرجع انتخاب کرده و
آن را در فواصل زماني مختلف مورد اندازه‌گيري قرار داد.
در هر بار اندازه‌گيري، ماده مرجع بين 3 تا 5 بار اندازه‌گيري مي‌شود.
اين کار در فواصل زماني مختلف و معمولاً بين 25 تا 30 بار تکرار مي‌شود.
پس از انجام اندازه‌گيري‌ها و ثبت نتايج نمودارهاي براي داده‌هاي حاصله رسم مي‌گردد.
پايداري

## Slide 100
1- داده‌هاي به دست آمده از يک سري آزمايشات در نموداري که محور عمودي آن برحسب واحد اندازه گيري و محور افقي آن برحسب زمان مي‌باشد، رسم مي‌شوند.
2- ميانگين و انحراف استاندارد براساس داده‌ها محاسبه مي‌شود.
3- حدود اقدام بالا و پايين به فاصله 3± برابر انحراف استاندارد در دو سمت ميانگين رسم مي‌شوند.
4- حدود هشدار بالا و پايين 2± برابر انحراف استاندارد در دو طرف ميانگين مشخص مي‌گردند
پايداري

## Slide 101
براي تعيين حدود کنترلي خواهيم داشت:
در روابط فوق مقدار واقعي جامعه و انحراف استاندارد جامعه مي‌باشد
در صورتي که انحراف استاندارد جامعه مشخص نباشد، انحراف استاندارد به يکي از دو روش زير قابل محاسبه است:
محاسبه از طريق رابطه:
محاسبه از طريق انحراف استاندارد ادغام‌شده
براي سطح اطمينان 95%
براي سطح اطمينان 99.7%
نمودار کنترلي براي مقادير ميانگين

## Slide 102
زمان
حد پايين هشدار:
حد پايين اقدام:
حد بالاي هشدار:
حد بالاي اقدام:
نمودار کنترلي براي مقادير ميانگين

## Slide 103
اگر نمودار شوارت براي مقادير ميانگين نشان‌دهنده خارج از کنترل بودن فرايند باشد، دو حالت ممکن است وجود داشته باشد.
1- تغيير مقدار ميانگين
2-ميانگين فرايند تغييري نکرده ولي تغييرات فرايند افزايش يافته
و يا فاصله زياد حدود اخطار و اقدام منجر به عدم شناسايي تغييرات واقعي در مقدار مي‌شود.
نمودارهاي کنترلي دامنه

## Slide 104
با توجه به احتمال وقوع همزمان تغيير در فرايند يا مقدار ميانگين آن نياز به پايش تغييرات فرايند و تغييرات مقدار ميانگين به طور جداگانه وجود دارد.
نمودارهاي کنترلي دامنه

## Slide 105
تغييرات فرايند يا آناليز، معياري براي کيفيت آن است
نشان دادن تغييرات فرايند از طريق ترسيم نمودار کنترلي دامنه
دامنه= بالاترين مقدار- پايين‌ترين مقدار
نمودارهاي کنترلي دامنه

## Slide 106
داده‌هاي به دست آمده از تکرارها در نموداري که محور عمودي آن برحسب واحد اندازه گيري و محور افقي آن برحسب زمان است رسم مي‌شوند
ميانگين و انحراف استاندارد براساس داده‌ها محاسبه مي‌شود..
نمودارهاي کنترلي دامنه

## Slide 107
زمان
نمودارهاي کنترلي دامنه

## Slide 108
تفاوت اصلي بين اين دو نمودار اين است که در نمودار کنترلي دامنه فواصل مربوط به حدود هشدار و اقدام نسبت به خط مرکزي متقارن نمي‌باشد. محل خطوط اقدام و هشدار با توجه به مقدار و استفاده از ضرايب مندرج در جداول آماري مرتبط تعيين مي‌شود که مقدار اين عوامل با توجه به حجم نمونه، n متفاوت است.
نمودارهاي کنترلي دامنه

## Slide 109
حالات خارج از کنترل در نمودارهاي کنترلي به شرح زير مي‌باشد:
قرار گرفتن 1 نقطه خارج از حدود اقدام. احتمال وقوع اين حالت در شرايطي که فرايند تحت کنترل است، فقط 0.3% (0.003) مي‌باشد.
قرار گرفتن 9 نقطه متوالي يک طرف خط مرکزي. احتمال وقوع اين حالت p=(0.5)9= 0.0045
6 مقدار متوالي صعودي يا نزولي، حتي بين حدود اخطار
14 مقدار متوالي به صورت تناوبي بالا و پايين مي‌روند
قرار گرفتن 2 نقطه از 3 نقطه متوالي بين حدود هشدار و اقدام
تفسير نمودارهاي کنترلي

## Slide 110
يک استاندارد کنترل کيفيت داخلي با غلظت 50 mg kg-1 از ماده مثال مورد آناليز، به مدت 24 روز متوالي در يک آزمايشگاه مورد آناليز قرار گرفته است. حجم نمونه در هر روز، 4 بوده است (اندازه‌گيري در هر روز 4 بار تکرار شده است) و نتايج در جدول زير ارائه شده است. نمودارهاي کنترلي براي مقادير گستره و ميانگين را ترسيم و تفسير نماييد.
مثال

## Slide 111
نمودار

## Slide 113
نمودار R

## Slide 114
نمودار R به لحاظ آماري تحت کنترل قرار دارد.

## Slide 115
مقايسات

## Slide 116
مقايسات مي‌توانند شامل موارد زير باشند:
مقايسه اختلاف بين دو سري از نتايج
مقايسه نتايج اندازه‌گيري روي سري‌هاي يکسان نمونه‌ها با استفاده از دو روش يا دو اپراتور
مقايسه نتايج يا ميانگين‌ها با يک مقدار مشخص
مقايسه نتايج بيش از دو مجموعه داده‌ها
مقايسه دقت دو مجموعه داده‌ها
مقايسات

## Slide 117
تعيين فرض صفر (H0). فرضيه صفر فرضيه‌اي است که به دنبال اثبات آن هستيم.
تعريف فرض جايگزين (H1). متضاد فرضيه صفر مي‌باشد.
تعيين ناحيه کليدي (يک طرفه يا دو طرفه بودن)
تصميم‌گيري در خصوص محدوده/ اندازه ناحيه کليدي (سطح اطمينان)
انجام محاسبات آماري مورد نياز
بررسي اينکه مقدار محاسبه شده در چه قسمتي از ناحيه کليدي قرار مي‌گيرد (نزديک مرزها يا داخل ناحيه کليدي و احتمال اينکه H0 صحيح باشد). در اين مرحله مقدار کليدي از جدول با توجه به سطح اطمينان مورد نياز و درجه آزادي مشخص استخراج مي‌شود.
مراحل انجام آزمون اهميت

## Slide 118
از t-test مي‌توان به منظور مقايسه در موارد زير استفاده کرد:
ميانگين يک نمونه با يک مقدار بيان شده.
ميانگين‌هاي دو مجموعه داده‌ها.
ميانگين‌هاي نمونه‌هاي جفتي.
مقايسه شيب دو کاليبراسيون
مقـايسه ميـانگيـن‌ها

## Slide 119
مقدار محاسبه شده t، با مقدار بدست آمده از جدول با درجه آزادي در سطوح اطمينان مختلفي مقايسه مي‌شود. (آزمون‌هاي one- tailed يا two- tailed )
آزمون two- tailedهنگامي اتفاق مي‌افتد که يکي از فرضيه‌هاي صفر يا جايگزين داراي نشانه مساوي باشد در حالي که ديگري اين نشانه را نداشته باشد. احتمال ديگر آزمون one- tailed مي‌باشد که در آن فرضيه جايگزين عدم تساوي باشد ( ،  ، < يا > )
مقـايسه ميـانگيـن‌ها

## Slide 120
در آزمون اندازه‌گيري ميزان روغن موجود در يک نوع از حبوبات، از يک ماده مرجع با مقدار 4.0 واحد استفاده شده است.
نتايج 5 تکرار روي نمونه مرجع به شرح زير مي‌باشد. مي‌خواهيم بررسي کنيم که آيا آزمايشگاه در آزمون تعيين روغن داراي گرايش مي‌باشد يا خير؟
5.2 5.3 2.9 4.1 5.0
مثــال

## Slide 121
(two-tailed) tcrit=2.776 v=4 سطح اطمينان 95%
H0را رد نمي‌کنيم و نتيجه مي‌گيريم که آزمايشگاه دارای گرايش نميباشد.
t=1.10

## Slide 122
مقايسه دو واريانس:
F-test

## Slide 123
واريانس بزرگتر مي‌باشد (اين به آن معنا است که F. را با مقدار Fcrit در درجه آزادي و مقايسه مي‌کنيم که به صورت در سطح اطمينان مورد نظر نشان داده مي‌شود.
F-test

## Slide 124
مقايسه دو مجموعه از داده‌هاي مستقل

## Slide 125
اگر ، انحراف استاندارد ادغام شده از رابطه زير محاسبه مي‌شود:
مقايسه دو مجموعه از داده‌هاي مستقل

## Slide 126
مقايسه دو مجموعه از داده‌هاي مستقل

## Slide 127
اگر
مقايسه دو مجموعه از داده‌هاي مستقل

## Slide 128
دو روش براي تعيين غلظت سلنيوم را مي‌خواهيم با هم مقايسه کنيم نتايج هر کدام از روش‌ها به شرح زير مي‌باشد.
s |  |  |  |  |  |  | 
1.471 | 5.40 | 4.3 | 7.2 | 6.8 | 4.5 | 4.2 | روش 1
2.750 | 4.76 | 3.5 | 5.2 | 1.9 | 4.0 | 9.2 | روش 2
مثال

## Slide 129
ابتدا واريانس‌هاي دو مجموعه داده ها بايد ارزيابي شوند به منظور تعيين اينکه آيا اختلافي بين آنها وجود دارد. اين کار از طريق مقايسه واريانس‌ها با استفاده از F-test انجام مي‌شود.
فرض صفر : H0 : s12=s22
فرض جايگزين: H1:
مقايسه دو مجموعه از داده‌هاي مستقل

## Slide 130
H0 رد نمي‌شود
مقايسه دو مجموعه از داده‌هاي مستقل
97.5% : سطح اطمينان

## Slide 131
مقايسه دو مجموعه از داده‌هاي مستقل

## Slide 132
tcrit=2.306
95%: سطح اطمينان
H0 رد نمي‌شود
نتيجه مي‌گيريم که دليلي براي وجود اختلاف
فاحش بين دو روش وجود ندارد.
مقايسه دو مجموعه از داده‌هاي مستقل

## Slide 133
مقايسه اختلاف بين نتايج به جاي مقادير مجزا به منظور درک اين مطلب که آيا اختلافي بين نتايج حاصل از دو روش وجود دارد يا خير.
مقايسه‌هاي جفتي
Pair Values

## Slide 134
دو روش براي تعيين غلظت ويتامين‌ها در مواد غذايي در دسترس مي‌باشند و تعدادي نمونه با استفاده از اين دو روش مورد آزمون قرار گرفته‌اند.
H0 : هيچ اختلافي بين دو روش وجود ندارد
مثال

## Slide 135
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | روش
2.16 | 2.19 | 3.04 | 2.79 | 2.25 | 4.33 | 3.13 | 2.52 | A
2.18 | 2.83 | 2.94 | 3.68 | 2.38 | 4.03 | 5.00 | 3.17 | B
0.02 | 0.64 | -0.1 | 0.89 | 0.13 | -0.30 | 1.87 | 0.65 | (اختلاف)d

## Slide 136
sd=0.7
مقايسه‌هاي جفتي

## Slide 137
tcrit=2.365
95% = سطح اطمينان
v=7
H0 رد نمي‌شود.
در نتيجه تفاوتي بين دو روش موجود نمي‌باشد

## Slide 138
توصيه مي‌شود که آزمايشگاه شيب نمودارهاي کاليبراسيون رسم شده در روزهاي مختلف را با يکديگر مقايسه نمايد تا تصديق کند که آيا بين اين کاليبراسيون‌ها تفاوت چشمگيري وجود دارد يا خير. اين مقايسه با استفاده از t-test مورد استفاده براي مقايسه دو ميانگين امکان‌پذير مي‌باشد.
اگر کاليبراسيون‌ها با استفاده از محلول‌هاي استاندارد داراي غلظت يکسان انجام شوند، در اين حالت مقدار t از رابطه زير محاسبه مي‌شود:
مقـايسه شيـب دو کـاليبـراسيون

## Slide 139
مي‌باشد و
مقدار تزريق شده به دستگاه مي‌باشد.
مقـايسه شيـب دو کـاليبـراسيون

## Slide 140
از رابطه زير نيز قابل محاسبه است:
در معادله فوق پاسخ دريافتي از دستگاه و نقطه متناظر روي خط رگرسيون مي‌باشد
مقـايسه شيـب دو کـاليبـراسيون

## Slide 141
داده‌هايي که براي رسم يک منحني کاليبراسيون در روش اسپکترومتريک استفاده شده است، به شرح جدول زير مي‌باشد
با فرض اينکه منحني کاليبراسيون خطي داراي معادله مي‌باشد، مقدار شيب (b) و عرض از مبدا (a) به شرح زير مي‌باشد:
غلظت (mg/L) | 10 | 20 | 30 | 40
جذب | 0.241 | 0.492 | 0.710 | 0.978
مثــال

## Slide 142
مي‌خواهيم بررسي کنيم که آيا تفاوت معناداري بين شيب اين منحني و شيب منحني ديگري که قبلاً رسم شده است و مقدار آن معادل 0.025 بوده است، وجود دارد يا خير.

## Slide 143
مقدار کليدي t با درجه آزادي 4 و سطح اطمينان 95% برابر است با 2.776.
با توجه به اينکه در نتيجه اختلاف معناداري بين دو منحني وجود ندارد.

## Slide 144
در مواردي که فرض صفر داراي علامت = نباشد، به منظور تفسير آزمون اهميت، به شکل زير عمل مي‌کنيم:
در مواردي ‌که فرض صفر به شکل بوده و باشد، فرض صفر رد مي‌شود
در مواردي ‌که فرض صفر به شکل بوده و باشد، فرض صفر رد مي‌شود
آزمـون‌هـاي يـک‌طـرفه

## Slide 145
در سطح اطمينان 95% (که آن را به صورت α=0.05 نيز نشان مي‌دهند)، فرض صفر هنگامي رد مي‌شود که احتمال وقوع نتايج مورد نظر کوچکتر از 0.05 باشد.
به بيان ديگر، احتمال اينکه ما فرض صفر را در حالي که درست مي‌باشد، رد نماييم يک به 20 مي‌باشد. اين خطا را خطاي نوع 1 (Type Ι) يا خطاي α مي‌ناميم.
اشتباه ديگري که ممکن است رخ دهد اين است که فرض صفر را در شرايطي که مردود است بپذيريم، اين خطا را خطاي نوع 2 (Type ΙΙ) يا خطاي β مي‌ناميم.
خطاهاي آزمون اهميت

## Slide 146
 |  | وضعيت موجود | 
 |  | H0 درست است | H0 اشتباه است
نتيجه‌گيري | H0 رد نمي‌شود | تصميم‌ درست | خطاي Type ΙΙ يا β
 | H0 رد مي‌شود | خطاي Type Ι يا α | تصميم‌ درست
خطاهاي آزمون اهميت

## Slide 147
مقايسه سه يا تعدادي بيشتر از مجموعه داده‌ها با استفاده از يک روش آماري بسيار قدرتمند به نام ANOVA انجام مي‌شود. همانطور که از نام اين روش مشخص مي‌شود، اين روش مولفه‌هاي واريانس را از هم تفکيک نموده و اهميت آنها را مشخص مي‌نمايد. در اين روش به جاي انحراف استاندارد از واريانس استفاده مي‌نماييم.
اگر تنها يک منبع نوسانات وجود داشته باشد، محاسبات ANOVA يک طرفه مناسب است. اگر دو منبع اضافي نوسانات وجود داشته باشد ANOVA دوطرفه مناسب است.
تجزيه و تحليل واريانس
ANOVA

## Slide 148
ANOVA
يک طرفه
One-way ANOVA

## Slide 149
يک نمونه از ميوه‌ها به منظور تعيين ميزان سموم با روش کروماتوگرافي مايع آناليز شده است. ولي از چهار روش مختلف استفاده شده است. غلظت در هر مورد سه بار اندازه‌گيري شده است. نتايج به شرح زير مي‌باشند.
مثال

## Slide 150
ميانگين | نتايج |  |  | روش
 | 3 | 2 | 1 | 
10.9 | 10.7 | 11.5 | 10.5 | A
10.5 | 10.8 | 10.8 | 9.9 | B
9.3 | 8.9 | 9.1 | 9.9 | C
8.9 | 9.0 | 8.5 | 9.2 | D
9.9 = ميانگين کلي |  |  |  | 

## Slide 151
آيا شواهدي وجود دارد که اثبات نمايد چهار روش مختلف به نتايج متفاوت منتهي شده است.
در اين مثال عامل داراي تاثير ثابت که در اندازه‌گيري‌ها تغيير کرده است روش اندازه‌گيري مي‌باشد.

## Slide 152
پيش از مطالعه اين تمرين بايد به اين نکته توجه شود که اين آزمايش داراي يک منبع نوسان مي‌باشد در نتيجه محاسبات ANOVA يک طرفه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در اين روش ما تمامي نتايج را بطور کامل مورد مطالعه قرار مي‌دهيم.
پيش از مطالعه اين تمرين به صورت جزيي به چند مسأله ساده‌ توجه مي‌کنيم

## Slide 153
مبناي مورد استفاده در محاسبه ANOVA يک راهه، بدست آوردن دو تخمين از مي‌باشد يکي نوسانات درون نمونه‌اي، ديگري از نوسانات بين نمونه‌اي. اگر H0 صحيح باشد در نتيجه تفاوت ميان دو تخمين (که مي‌توان با F-test آن را بدست آورد) نمي‌بايست داراي تفاوت فاحشي باشند.

## Slide 154
محاسبه واريانس سه اندازه‌گيري براي هر کدام از چهار روش (A-D) و محاسبه ميانگين آنها.
اين تخمين داراي 8 درجه آزادي است (2 درجه آزادي براي 4 نمونه)
که آن را
فرض مي‌کنيم
نوسانات درون نمونه‌اي

## Slide 155
اگر واريانس مقادير ميانگين چهار نمونه محاسبه شود داريم:
با اين وجود اين واريانس از اعدادي بدست آمده است که خود آنها ميانگين سه بار تکرار مي‌باشند و اين مقدار در حقيقت را نشان مي‌دهد. در نتيجه در اين حالت که n=3 مي‌باشد.
اين تخمين داراي سه درجه آزادي مي‌باشد که از 4 ميانگين نمونه استخراج شده است
نوسانات بين نمونه‌اي

## Slide 156
F-test : دو تخمين را مي‌توان با استفاده از F-test مقايسه نمود.
F3,8=4.07مطابق جداول آماري
منابع نوسانات صرفاً مربوط به خطاي تصادفي نمي‌باشد 11.33>4.07
در نتيجه ما فرض صفر (H0) را رد مي‌کنيم که به اين معنا است که
اختلاف فاحشي ميان چهار مقدار ميانگين وجود دارد.

## Slide 157
در بسياري از شرايط در اندازه‌گيري‌ها با حالاتي مواجه مي‌شويم که داراي دو منبع نوسان احتمالي مي‌باشند. در اين حالت از ANOVA دو راهه استفاده مي‌کنيم.
ANOVA دو راهه Two-way ANOVA

## Slide 158
مثال: دو توليدکننده سه نوع از ابزار اتصال توليد مي‌کنند که اين ابزارها در يک ماشين الکتريکي استفاده مي‌شوند. يک مطالعه تصادفي به منظور ارزيابي استقامت ابزارهاي اتصال بصورت زير طراحي شده است. مي‌خواهيم موارد زير را بررسي کنيم
آيا استقامت ابزارها با هم برابر است؟
آيا توليدات توليدکننده 1 و 2 يکسان هستند

## Slide 159
ميزان استقامت | نوع ابزار | توليدکننده
13.5 | 1 | 1
14 | 1 | 1
14.5 | 1 | 1
17 | 2 | 1
16 | 2 | 1
15 | 2 | 1
18.5 | 3 | 1
18 | 3 | 1
17 | 3 | 1
13 | 1 | 2
12 | 1 | 2
11 | 1 | 2
15.5 | 2 | 2
14.5 | 2 | 2
15 | 2 | 2
10 | 3 | 2
12 | 3 | 2
13 | 3 | 2

## Slide 160
ابتدا داده‌ها را در سه ستون وارد مي‌کنيم. در ستون اول (توليدکننده) 9 بار عدد 1 و 9 بار عدد 2 را وارد مي‌کنيم، در ستون دوم نوع ابزار و در ستون سوم مقادير مربوط به استقامت ابزارها وارد مي‌شود.

## Slide 161
کنترل کيفيت خارجي

## Slide 162
فعاليت‌هاي کنترل کيفيت خارجي را مي‌توان به دو گروه تقسيم‌بندي نمود:
مقايسات بين‌آزمايشگاهي (ILC)
آزمون‌هاي کفايت تخصصي (PT)
کليات

## Slide 163
مقايسات بين آزمايشگاهي معمولاً تعداد کوچکي از آزمايشگاه‌ها را شامل شده و هدف آن ارزيابي دقت و گرايش يک روش آزمون مي‌باشد.
مقايسه بين‌آزمايشگاهي شامل سه مرحله مي‌باشد:
طرح‌ريزي برنامه
اجراي برنامه
تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده
مقايسات بين‌آزمايشگاهي

## Slide 164
طراحي را مي‌بايست به ساده‌ترين شکل ممکن انجام داد
تهيه ماتريسي به منظور نشان دادن نتايج آزمايشگاه‌ها،که در اين ماتريس سطرها نشان‌دهنده آزمايشگاه‌ها، ستون‌ها نشان‌دهنده مواد مورد آزمون و هر خانه ماتريس نشان‌دهنده نتايج آزمون يک آزمايشگاه خاص بر روي يک ماده خاص مي‌باشد.
طراحي اوليه مطالعات بين‌آزمايشگاهي

## Slide 165
يک مطالعه بين‌آزمايشگاهي مي‌بايست شامل 30 يا تعدادي بيشتر آزمايشگاه باشد
با اين وجود در بعضي موارد اين مساله امکان‌پذير نبوده و مقايسه با تعداد کمتري آزمايشگاه انجام مي‌شود.
تعداد آزمايشگاه‌ها کافي بوده تا نتايج ضعيف يک يا چند آزمايشگاه حاضر منجر به تاثير چشمگير نگردد.
تحت هيچ شرايطي دقت به دست آمده نبايد حاصل مقايسه کمتر از 6 آزمايشگاه باشد.
تعداد آزمايشگاه‌ها

## Slide 166
آزمايشگاه‌هاي حاضر در برنامه مطالعات بين‌آزمايشگاهي مي‌بايست يک گروه را مسئول مطالعه بين‌آزمايشگاهي مي‌نمايند.
اين گروه مسئول توزيع نمونه‌ها بين آزمايشگاه‌ها، حصول اطمينان از همگن بودن نمونه‌ها، صدور دستورالعمل‌هاي مورد نياز، جمع‌آوري نتايج و تجزيه و تحليل داده‌هاي حاصله مي‌باشد.
تعداد آزمايشگاه‌ها

## Slide 167
مطالعه بين‌آزمايشگاهي براي يک روش آزمون مي‌بايست حداقل شامل سه ماده باشد تا سطوح مختلف مربوط به آزمون را پوشش دهد.
تعداد نمونه

## Slide 168
موارد زير مي‌بايست براي کليه آزمايشگاه‌هايي که در برنامه مطالعات بين‌آزمايشگاهي مشارکت مي‌نمايند، مشخص گردد:
تعداد آزمون‌هاي مورد نياز بر روي هر نمونه
روش آزمون مورد استفاده
کاليبراسيون‌هاي مورد نياز ددر صورت لزوم
شرايط خاص از قبيل فاصله زماني ميان تکرارها
اقدامات مورد نياز به منظور جابجايي و نگهداري اقلام و مواد آزمون
تعداد ارقام معناداري که بايد گزارش شوند.

## Slide 169
عمليات آماري

## Slide 170
در جدول يک، براي ماده A، آزمايشگاه 1 خواهيم داشت
محاسبه ميانگين سلول ماتريس

## Slide 171
در جدول يک، براي ماده A، آزمايشگاه 1 خواهيم داشت:
محاسبه انحراف استاندارد سلول ماتريس

## Slide 172
ميانگين غلظت يک ماده در کليه آزمايشگاه‌ها.
p: تعداد آزمايشگاه‌ها
در جدول يک، براي ماده Aخواهيم داشت
محاسبه ميانگين ميانگين سلول‌ها

## Slide 173
براي هر آزمايشگاه از فرمول زير محاسبه مي‌شود:
براي سلول A1 خواهيم داشت:
محاسبه انحراف سلول ماتريس

## Slide 174
براي ماده A خواهيم داشت:
انحراف استاندارد ميانگين سلول‌ها

## Slide 175
براي ماده A خواهيم داشت:
انحراف استاندارد تکرارپذيري

## Slide 176
براي سلول A1 خواهيم داشت:
شاخص آماري سازگاري بين‌‌آزمايشگاهي (h)

## Slide 177
براي سلول A1 خواهيم داشت:
شاخص آماري سازگاري درون‌‌آزمايشگاهي (K)

## Slide 178
شاخص‌هاي آماري ماده A

## Slide 179
مقادير h مربوط به کليه مواد

## Slide 180
مقادير k مربوط به کليه مواد

## Slide 181
نمايش گرافيکي مقدار h براي آزمايشگاه‌ها

## Slide 182
نمايش گرافيکي مقدارh براي مواد

## Slide 183
نمايش گرافيکي مقدار k براي آزمايشگاه‌ها

## Slide 184
نمايش گرافيکي مقدار k براي مواد

## Slide 185
مقدار کليدي h بر اساس تعداد آزمايشگاه‌هاي مشارکت‌کننده در برنامه مطالعات بين‌آزمايشگاهي (p) تعيين مي‌شود و مقدار کليدي k بر اساس تعداد آزمايشگاه‌هاي مشارکت‌کننده در برنامه مطالعات بين‌آزمايشگاهي (p) و تعداد تکرار آزمون‌ها براي يک ماده (n) تعيين مي‌شود.
تجزيه و تحليل نتايج

## Slide 186
در آزمون‌هايي کفايت تخصصيي (PT)، سازمان‌دهنده برنامه (PT Body)، نمونه‌هايي را از يک ماده همگن براي هر يک از آزمايشگاه‌هاي شرکت‌کننده، ارسال مي‌نمايد.
اين آزمايشگاه‌ها، مواد را تحت شرايط آزمايشگاهي خود آناليز کرده و نتيجه را به سازمان‌دهنده (PT Body) گزارش مي‌نمايند.
سازمان‌دهنده، نتايج را جمع‌بندي نموده و شرکت‌کنندگان را از نتيجه آزمون (معمولاً به شکل امتياز مرتبط با صحت ايشان)، آگاه مي‌نمايد.
آزمون کفايت تخصصي

## Slide 187
يک آزمايشگاه مرکزي در فواصل زماني مشخصي يک ماده نمونه با ويژگيهاي شناخته شده معتبر را بين تمام آزمايشگاه‌ها توزيع مي‌نمايد و هر آزمايشگاه به روش خود آزمون مورد نظر را روي نمونه انجام مي‌دهد.
نتايج مجدداً به آزمايشگاه مرکزي گزارش مي‌شود
اين آزمايشگاه نتايج را از نظر آماري ارزيابي نموده و مجدداً آنها را براي تمام آزمايشگاه‌ها ارسال مي‌نمايد.
آزمايشگاه‌ها با مقايسه نتايج خود با داده‌هاي بدست آمده از ساير آزمايشگاه‌ها و در صورت وجود نتايج ضعيف‌تر از سايرين، اقدام به بهبود و پايش پيشرفت خود مي‌نمايند.
به طور خلاصه برنامه‌هاي آزمون کفايت تخصصي به منظور ارزيابي صلاحيت آزمايشگاه‌ها طراحي مي‌شود.
آزمون کفايت تخصصي

## Slide 188
هدف اوليه آزمون‌هاي کفايت تخصصي (PT)، کمک به آزمايشگاه‌ها به منظور شناسايي و رفع هر نوع مغايرت و گرايش غير قابل قبول در نتايج گزارش شده ايشان، مي‌باشد.
اين آزمون‌ها به آزمايشگاه کمک مي‌نمايد تا تغييرات مقتضي را در روش‌هاي آزمون خود، اعمال نمايد. نمي‌توان هدف ديگري براي آزمون‌هاي کفايت تخصصي متصور بود ولي با اين وجود، از نتايج اين برنامه‌ها مي‌توان براي مقاصد ديگر نيز استفاده نمود.
آزمون کفايت تخصصي

## Slide 189
آزمون کفايت تخصصي (PT)، اطمينان لازم را در خصوص صحت نتايج براي آزمايشگاه و مشتريان آن، فراهم مي‌نمايد.
PT نشان مي‌دهد که آزمون‌هاي آزمايشگاه در استانداردهاي بالايي انجام شده و زماني که به صورت منظم در اين برنامه‌هاي مشارکت شود، ابزاري براي نشان دادن موارد زير مي‌باشد:
آزمون کفايت تخصصي

## Slide 190
نشان دادن درستي (صحت) نتايج
بررسي کارايي برنامه‌هاي کنترل کيفيت
انتخاب روش‌هاي بهينه
نگهداري و حفظ کيفيت آزمون‌ها
مقايسه نتايج با ساير سازمان‌ها

## Slide 191
نمونه‌هاي مجهول به همراه فرم‌هاي ثبت نتايج توسط سازمان‌دهنده آزمون کفايت تخصصي (PT) براي آزمايشگاه‌ها ارسال مي‌شود.
آزمايشگاه مشارکت‌کننده، آزمون‌هاي مورد نياز را روي نمونه‌ها انجام داده و نتايج را در فرم‌هاي مربوطه، ثبت مي‌نمايد.
سازمان‌دهنده آزمون کفايت تخصصي، نتايج را تجزيه و تحليل نموده و نزديکي ميان نتايج آنها با مقدار قابل قبول را گزارش مي‌نمايد.
فرايند آزمون کفايت تخصصي (PT)

## Slide 192
اگرچه مشارکت در برنامه‌هاي آزمون کفايت تخصصي، براي آزمايشگاه‌ها، ابزاري جهت برآورده کردن الزامات مراجع اعتباردهي (Accreditation Body) است، ساير مزاياي مشارکت در يک برنامه PT با طراحي و سازماندهي مناسب، شامل موارد زير مي‌باشد:
مزايـای آزمـون کفـايت تخصـصي

## Slide 193
هدف اصلي آزمون‌هاي PT، ارزيابي عملکرد آزمايشگاه‌ در انجام آزمون‌ها و کاليبراسيون‌ها مي‌باشد. بسياري از آزمايشگاه‌ها امکان مقايسه داده‌ها و نتايج خود را با ساير آزمايشگاه‌ها ندارند. در اين شرايط، احتمال اينکه نتايج توليد شده توسط آزمايشگاه داراي خطا، گرايش و يا اختلاف معنادار در مقايسه با ساير آزمايشگا‌ه‌هاي مشابه باشد، وجود دارد. مشارکت در آزمون‌هاي PT امکان مقايسه عملکرد آزمايشگاه را با يک ماده مرجع و با ساير آزمايشگاه‌ها فراهم مي‌کند.
اگر آزمايشگاه به طور مداوم در برنامه‌هاي آزمون کفايت تخصصي مشارکت داشته باشد، امکان پايش و مقايسه مداوم داده‌هاي توليد شده در آزمايشگاه براي مديريت آزمايشگاه فراهم مي‌شود.
تاييد عملکرد مناسب آزمايشگاه

## Slide 194
اگر نتايج آزمايشگاه در برنامه‌هاي آزمون کفايت تخصصي رضايت‌بخش نباشد، آزمايشگاه اقدام به شناسايي دلايل بالقوه خطا و انجام اصلاحات لازم جهت رفع آن‌ها مي‌‌نمايد.
در صورت عدم مشارکت در برنامه‌هاي آزمون کفايت تخصصي، اين خطاها بدون اينکه شناسايي شوند و اقدامات اصلاحي مناسب در ارتباط با آن‌‌ها صورت پذيرد در آزمايشگاه باقي مي‌مانند.
وجود خطاهاي شناسايي نشده در آزمايشگاه باعث توليد نتايج ضعيف توسط آزمايشگاه، ايجاد نارضايتي مديران، مشتريان و ساير دينفعان آزمايشگاه و از دست دادن اعتبار آزمايشگاه مي‌گردد.
شناسايي مشکلات آزمون‌ها و اندازه‌گيري‌ها

## Slide 195
مشارکت در آزمون‌هاي کفايت تخصصي مي‌تواند براي تاييد عملکرد روش‌هاي جديد، تغيير يافته و يا طراحي شده توسط آزمايشگاه مورد استفاده قرار گيرد. مشارکت در آزمون‌هاي کفايت تخصصي امکان مقايسه نتايج توليد شده در آزمايشگاه را با نتايج توليد شده در آزمايشگاه‌هاي ديگر و با روش‌هاي متفاوت فراهم مي‌آورد.
مقـايسه روش‌هـا

## Slide 196
برخي از برنامه‌هاي آزمون کفايت تخصصي، اطلاعاتي در خصوص متدولوژي، تفسير داد‌ه‌‌ها و عدم‌قطعيت آزمون ارايه مي‌دهند. اين اطلاعات مي‌تواند به عنوان ابزار آموزشي براي کارکنان شرکت‌کننده در آزمون‌هاي کفايت تخصصي مورد استفاده قرار گيرد.
آمـوزش پـرسنل

## Slide 197
اگر نتايج مشارکت در آزمون‌هاي PT رضايت‌بخش نباشد، فرصت شناسايي نواحي بهبود براي ارتقاي عملکرد آزمايشگاه‌ فراهم مي‌شود. مواردي از قبيل آموزش کارکنان، استفاده از روش‌هاي جديد، کاليبراسيون يا اصلاح تجهيزات، مي‌توانند از خروجي‌هاي برنامه‌هاي PT باشند.
بهبـود عملکـرد

## Slide 198
عملکرد موفقيت‌آميز در آزمون‌هاي کفايت تخصصي باعث افزايش اعتماد در کارکنان آزمايشگاه و مديران مي‌شود. همچنين آگاهي مشتريان و ساير دينفعان از پايش منظم نتايج آزمايشگاه از طريق مشارکت در برنامه‌هاي PT، باعث افزايش اعتماد آن‌ها به آزمايشگاه مي‌شود.
ايجاد اعتماد در کارکنان، مديريت و مشتريان آزمايشگاه

## Slide 199
در برنامه‌هايي که نمونه به اندازه کافي موجود باشد، آزمايشگاه مي‌تواند نمونه ارسال شده را بين اپراتورهاي مختلف در آزمايشگاه توزيع کند و در نتيجه امکان مقايسه عملکرد اپراتورها با يک ماده مرجع براي آزمايشگاه فراهم مي‌شود.
مقايسه توانمندي‌‌هاي کارکنان

## Slide 200
در آزمون‌هاي کفايت تخصصي، نمونه‌هاي مرجع با ثبات براي شرکت‌کنندگان ارسال مي‌شود. در برخي برنامه‌ها، حجم نمونه‌‌هاي ارسالي به اندازه‌اي است که بخش استفاده نشده اين مواد مي‌تواند براي انجام فعاليت‌هاي کنترل کيفيت داخلي مورد استفاده قرار گيرد.
دسترسي به مواد مرجع براي انجام فعاليت‌هاي کنترل کيفيت داخلي

## Slide 201
با توجه به طراحي آزمون‌هاي کفايت تخصصي، برخي از اين برنامه‌ها مي‌تواند در تعيين دقت (تکرارپذيري و تجديدپذيري) و صحت روش‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
تعيين دقـت و صحـت روش‌هـا

## Slide 202
عملکرد مناسب و رضايت‌بخش در آزمون‌هاي کفايت تخصصي و يا انجام اقدامات اصلاحي مناسب در آزمايشگاه پس از عملکرد ضعيف در آزمون‌هاي کفايت تخصصي، باعث اطمينان و اعتماد مراجع تاييد صلاحيت و مراجع قانوني به نتايج و داده‌هاي توليد شده در آزمايشگاه مي‌شود.
برآورده کردن الزامات مراجع قانوني و مراجع تاييد صلاحيت

## Slide 203
موقعيت جغرافيايي
هزينه
تضاد منافع
زمان
محرمانه بودن
ملاحظات مربوط به انتخاب فراهم کننده خدمات آزمون‌هاي کفايت تخصصي

## Slide 204
PT Body بايد هنگام طراحي و توسعه برنامه آزمون موارد زير را مشخص کند:
ماهيت و هدف آزمون
اطلاعات لجستيکي و پشتيباني
زمانبندي ارسال و اطلاعات حمل
مشخصات نمونه آزمون (آماده‌سازي، جابجايي، عدم‌قطعيت و ...)
اطلاعات مربوط به جمع‌آوري داده‌ها و روش‌هاي اجرايي مرتبط
الزامات گزارش‌دهي و تحليل
PT

## Slide 205
طراحي و توسعه برنامه‌هاي PT معمولاً تحت نظر يک مشاور فني انجام مي‌شود.
مشاورين فني پاسخگوي سوالات مشارکت‌کنندگان مي‌باشند، پايش و بازنگري نتايج آزمون را انجام داده و هر مشکل پيش‌بيني نشده‌اي را مشخص مي‌کنند.
PT

## Slide 206
روش معمول براي نشان دادن نتايج در يک دور PT، تبديل نتايج اندازه‌گيري هر آزمايشگاه، x، به امتياز آزمايشگاه و محاسبه z-score مي‌باشد
مقدار تخصيص داده شده = xa
انحراف استاندارد هدف = σ
تجزيه و تحليل نتايج

## Slide 207
تفسير نتايج PT پس از محاسبه شاخص z-score و با توجه به مقدار z-score بدست آمده به شکل زير انجام مي‌شود:
رضايت‌بخش
سوال بر انگيز
غير قابل قبول
در بعضي موارد (مانند مقايسات بين آزمايشگاهي) مقدار xa از ميانگين مقادير آزمايشگاهها بدست مي‌آيد.
تجزيه و تحليل نتايج

## Slide 208
یک چند زکودکی به استاد شدیم
یک چند زاستادی خود شاد شدیم
پایان سخن شنو که بر ما چه رسید
از خاک بر آمدیم وبر باد شدیم